## Slide 1
Моделирование и анализ городской транспортной сети с учетом временных характеристик и пассажиропотока
Выполнили: Ахмадеева Диана, Лёшкина Алёна.

## Slide 2
Симулятор городской транспортной среды – программа, которая моделирует работу автобусов и трамваев в течение полных суток.
О чем проект?
Общественные средства передвижения разных типов;
Остановки как узлы транспортной сети;
Пассажиров с индивидуальными целями поездок;
Время суток и замедление в часы пик.
Симуляция учитывает:

## Slide 3: Актуальность
Почему это важно?
1) Рост нагрузки - городские транспортные сети становятся сложнее и интенсивнее.
2) Прогнозирование - необходимо заранее предсказывать нагрузку на маршруты, чтобы избежать сбоев.
3)Оптимизация - анализ пассажиропотока снижает затраты и повышает эффективность.
Наше решение:
Программа-симулятор, которая моделирует все процессы перевозок и выдаёт готовую аналитику для принятия решений по оптимизации маршрутов.

## Slide 4: Кому будет полезен наш проект?
      Студентам:
      Изучение графовых алгоритмов на практике
      Понимание принципов транспортного моделирования
      (По-хорошему): понимание ООП-архитектуры
      Транспортным компаниям:
      Анализ загруженности маршрутов в разное время
      Оптимизация количества транспорта на линии
      Планирование новых маршрутов
      Городским администрациям:
      Оценка необходимости новых маршрутов
      Анализ дублирования путей
      Прогнозирование нагрузки

## Slide 5
Уникальность проекта: несколько графов
Отдельные графы для каждого вида транспорта и общая карта сети.
Можно анализировать маршруты как отдельно, так и вместе.

## Slide 6
Уникальность проекта: несколько графов
Отдельные графы для маршрутов автобусов и трамваев:

## Slide 7
Уникальность проекта: часы пик и пробки
Коэффициент замедления 1.5 в утренние и вечерние часы:

## Slide 8
Уникальность проекта: разный формат
Результаты симуляции сохраняются в TXT и CSV для анализа и построения графиков в Excel

## Slide 9
Сравнение с другими проектами:
Особенности | 2ГИС/Яндекс Транспорт | Наш проект
Моделирование времени суток Невозможность анализировать трафик | Нет | Есть
Экспорт данных для анализа | Нет | Есть
Возможность моделирования Посмотреть загруженность остановки, загруженность остновки,автобуса | Нет | Есть
Сохранение в разные форматы | Нет | Есть

## Slide 10
Сравнение с другими проектами:
Особенности | 2ГИС/Яндекс Транспорт | Наш проект
Визуализация на карте | Есть | Нет
Реальное время | Есть | Нет
Мобильное приложения | Есть | Нет
Закрытый код | Есть | Нет

## Slide 11
Преимущества
Моделирование движения транспорта по циклическим маршрутам 24 часа в сутки;
Генерация пассажиров в зависимости от времени суток;
Сбор и анализ статистики с возможностью экспорта данных для дальнейшего анализа.

## Slide 12
Уникальность проекта: интерактивность
Пользователь может:
проанализировать данные по типу транспорта
остановиться на любом часе
изучить статистику